| Niveau BAC PRO Classe terminale | Thème général : T5 Pourquoi les hublots des sous-marins sont-ils épais ? | Fiche professeur |
| --- | --- | --- |

Extrait du programme officiel :

Pourquoi les hublots des sous-marins sont-ils épais ?

| Capacités | Connaissances | Exemples d’activités |
| --- | --- | --- |
| Mesurer la pression d’un liquide en un point. Déterminer expérimentalement les variations de pression au sein d’un fluide. Distinguer pression atmosphérique, pression relative et pression absolue. Utiliser la formule : PB – PA = ρgh | Connaître la notion de pression, de surface pressée et de force pressante. Connaître la relation entre pression, surface pressée et force pressante. Connaître l’unité du système international de mesure de la pression et quelques unités usuelles. | Recherche documentaire sur les risques liés à la pression de la plongée sous-marine. Utilisation d’un manomètre. Mise en évidence de l’écrasement d’une bouteille déformable sous l’effet de la pression. |

Mission impossible :

Problématique :

Tom est un agent de mission impossible. Une nouvelle mission lui est confiée. Il doit prendre des  photos d’une base sous-marine se trouvant au fond d’un lac. Pour y arriver, il doit plonger à une profondeur de 30 mètres sous la surface de l’eau. Mais avant de plonger, Tom est pris d’un doute. Est-ce que l’appareil photo qu’il emmène supportera la pression à cette profondeur ? Ta mission sera d’aider Tom à répondre à cette question.

Pour t’aider, tu disposes de deux documents disponibles dans le dossier technique :

- Document 1 : Caractéristiques techniques de l’appareil photo de Tom.

- Document 2 : Le pressiomètre

Après avoir lu le dossier technique, tu rédigeras un compte rendu sur lequel figureront les réponses aux questions suivantes :

- En ce qui concerne l’appareil photo, quelle question dois-tu te poser pour pouvoir répondre à Tom ?

(Appel 1 : Appelle le professeur pour lui présenter le questionnement.

- On souhaite savoir comment évolue la pression selon la profondeur.

- Propose une hypothèse.

- Expérience :

- Réalise le schéma d’une expérience permettant de vérifier cette hypothèse.

- Etablis la liste de matériel nécessaire.

- Rédige le protocole expérimental permettant de répondre à la question.

(Appel 2 : Appelle le professeur pour lui présenter le protocole expérimental.

- Réalise l’expérience. Fais au moins 6 mesures. Présente tes résultats dans un tableau.

- Conclus.

- En utilisant les résultats de la question 2c,  propose une modélisation de la pression P en fonction de la profondeur h. Tous les choix réalisés devront être justifiés.

(Appel 3 : Appelle le professeur pour lui expliquer la démarche réalisée.

- Réponds à la question de départ : Tom pourra-t-il emmener cet appareil photo pour réaliser sa mission ? Rédige une conclusion en justifiant.

- La pression évolue-t-elle de la même manière dans l’eau douce et dans l’eau de mer ?

Dossier technique :

Document 1 : caractéristiques techniques de l’appareil photo de Tom.

Document 2 : Le pressiomètre :

Le pressiomètre est un appareil permettant de mesurer la pression. Le modèle dont tu disposes dans ton laboratoire affiche la pression en hectopascal (hPa).

Remarque : 1 hPa = 0,001 bar.

Un tube souple est monté sur le pressiomètre. Il permet de mesurer, à son extrémité, la pression se trouvant dans un liquide.

Fiche de notation : Mission impossible :

NOM 1 :						   	  NOM 2 :

| Appel | Attendus | Appréciation du niveau d’acquisition |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Appel n° 1 | Question 1. | Appropriation de la problématique Communication claire. |  |
| Appel n° 2 | 2a. Hypothèse | Hypothèse pertinente posée. |  |
|  | 2b. Rédaction du protocole expérimental. | Le protocole expérimental permet de valider l’hypothèse Toutes les étapes sont écrites La rédaction est claire et le vocabulaire scientifique correct. |  |
|  | 2b. Schématisation | Schémas clairs et précis. |  |
|  | 2b. Liste de matériel | La liste de matériel est complète. Le vocabulaire correct est utilisé. |  |
|  | 2d. validation de l’hypothèse | La conclusion est cohérente avec l’hypothèse posée. Les données de l’expérimentation sont utilisées. |  |
| Appel n° 3 | 3. Modélisation. | Une démarche claire est présentée. |  |
|  |  | Justification du type de modélisation. |  |
|  |  | La communication est claire (vocabulaire scientifique, expression générale…) |  |
|  | 4. Réponse à la question de Tom. | Démarche correcte. Communication claire. |  |
|  | 5. Changement de liquide : une influence sur la pression ? | Démarche correcte. Communication claire. |  |

# Text boxes

- Ecran LCD 2.4" (6cm).

- Appareil 9 million de pixels

- Appareil avec un caisson le rendant antichocs et sous-marin jusqu’à une pression maximale de 3,5 bars.